## Slide 1: Programación Bare Metal
Arellano Yeo Nomar Alberto
Hernández García Luis Angel
Vázquez Sánchez Ilse Abril

## Slide 2: Definición
Desarrollo de firmware que se ejecuta directamente en el hardware sin tomar en cuenta el SO.
Gestor de arranque mínimo
Reloj
Memoria
Procesador

## Slide 3: Bare Metal en Sistemas Embebidos
Ciclos infinitos que llaman a subrutinas responsables de verificar entradas, realizar acciones específicas y escribir salidas.

## Slide 4: Programación Bare Metal vs. Sistemas Operativos
Ventajas
Hace más fácil escribir drivers de dispositivo para los periféricos
El resultado es, a menudo, más rápido en velocidad de ejecución
Permite reducir el consumo de energía y recursos del sistema
Es más fácil cumplir objetivos de ejecución difíciles en tiempo real.
Desventajas
Se deben escribir casi todos los dirvers de dispositivos para el sistema
La concurrencia es más difícil de implementar
La depuración puede ser más complicada de llevar a cabo

## Slide 5: ¿Cuándo hacer uso de programación Bare Metal?
Tiempos de arranque estrictos
Diseño de sistemas de baja gama
Mayor control del sistema
Eliminación de sobrecarga al SO
No se pueden pagar licencias

## Slide 6: Conocimientos para desarrollo de Bare Metal
Lenguaje Ensamblador
Lenguaje C
Procesos de arranque
Llamadas al sistema
Plataformas de desarrollo

## Slide 7
PROGRAMACIÓN BARE METAL EN
RASPBERRY PI

## Slide 8: ARCHIVOS NECESARIOS PARA PROGRAMAR
bootcode.bin
start.elf
kernel.img

## Slide 9: Compilar código Bare Metal
as -o ejemplo.o ejemplo.s
ld -e 0 -Ttext=0x8000 -o ejemplo.elf ejemplo.o
objcopy ejemplo.elf -O binary kernel.img
as -o ejemplo.o ejemplo.s
gcc -o ejemplo ejemplo.o
Secuencia Normal
Secuencia para Bare Metal

## Slide 10: Procedimiento para creación de programas
1. Apagar la Rapsberry
2. Extraer la tarjeta SD
3. Introducir la tarjeta SD en el lector de la plataforma de desarrollo
4. Montar la unidad y sobrescribir el "kernel.img" nuevo
5. Desmontar y extraer la SD
6. Insertar de nuevo la SD en la Raspeberry

## Slide 11: Opciones adicionales para montar programas
1. Cable JTAG con Software Opencode
2. Cable USB-Serie (UART)
3. Cable serie – serie (para dos Raspberry)

## Slide 12: GPIO Raspberry
Se encuentran mapeados en memoria comenzando por la dirección 0x20200000
Se puede acceder a ellos a través de los registros GPFSEL, GPSET y GPCLR

## Slide 13: Registros GPIO Raspberry
* GPFSEL:
Las 54 señales GPIO se distribuyen en 6 grupos diferentes, 5 grupos con 10 señales y un último grupo con 4 señales. GPFSEL0, GPFSEL1, GFPSEL2, GPFSEL3, GPFSEL4 y GPFSEL5.
*GPSET y GPCLR:
Las 54 señales GPIO se reparten en dos partes. GPSET0 y GPCLR0 almacenan las 32 primeras mientras que los registros GPSET1 y GPCLR1 las 22 restantes.

## Slide 14: Tabla de Registros GPIO Raspberry

## Slide 15: Puertos y registros auxiliares
GPLVE: Devuelve el valor del pin seleccionado. Se retorna 0 si hay 0[v] y se retorna 1 si hay 3.3[v].
GPEDS: Permite detectar qué pin ha provocado una interrupción en caso de usarlo como lectura.
GPREN: Se selecciona cuáles son los pines que tengan permiso para generar interrupciones.
GPHEN: Permite seleccionar cuáles son los pines que provocarán una interrupción al detectar 3.3[v].
GPLEN: Permite seleccionar cuáles son los pines que provocarán una interrupción al detectar 0[v].

## Slide 16: Ejemplos para Bare Metal

## Slide 17: Lenguaje ensamblador (ARMv6)

## Slide 18: Instrucciones
Instrucciones de transferencia de datos: mov, ldr, str, ldm, stm, push y pop
Instrucciones aritmeticas: add, cmp, adc, sbc, mul
Instrucciones de manejo de bits: and, tst, eor, orr, LSL, LSR, ASR, ROR, RRX
Instrucciones de transferencia de control: b, bl, bx, blx

## Slide 19: Encender y apagar led con retardo

## Slide 20: Ejercicio
Supongamos que una iteración del retardo (combinación de subs y bne) tarda 50 ciclos de reloj en ejecutarse. Tenemos una velocidad de 700MHz por lo que un ciclo dura aproximadamente 1.5ns así que cada iteración tarda 50 x 1.5E-9 s. Si para medio segundo necesitamos 7 millones de iteraciones, ¿Cuántas requeriremos para hacer un retardo de 2 segundos?

## Slide 21: Solución

## Slide 22: Mismo caso en C